## Slide 1: Konvolusi
Yuslena Sari, M.Kom

## Slide 2: Pengertian Konvolusi
Konvolusi 2D didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh suatu piksel didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya, dengan melibatkan suatu matriks yang disebut kernel yang merepresentasikan pembobotan.

## Slide 5
g(x, y) = -1 x 62 + 0 x 60 + 1 x 60 + -2 x 60 + 0 x 68 + 2 x 78 + -1 x 55 + 0 x 50 + 1 x 65
= -62 + 0 + 60 – 120 + 0 + 152 – 55 + 0 + 65
= 40

## Slide 6
function [G] = konvolusi(F, H)
[tinggi_f, lebar_f] = size(F);
[tinggi_h, lebar_h] = size(H);
m2 = floor(tinggi_h/2);
n2 = floor(lebar_h/2);
F2=double(F);
for y=m2+1 : tinggi_f-m2
for x=n2+1 : lebar_f-n2
% Pelaksanaan konvolusi F(baris, kolom)
jum = 0;
for p=-m2 : m2
for q=-n2 : n2
jum = jum + H(p+m2+1,q+n2+1) * ...
F2(y-p, x-q);
end
end
G(y-m2, x-n2) = jum;
end
end

## Slide 8: Masalah

## Slide 9: Masalah Konvolusi
Problem konvolusi pada piksel yang tidak mempunyai tetangga lengkap dibahas pada beberapa literatur (Efford, 2000 dan Heijden, 2007; Burger dan Burge, 2008).Untuk mengatasi keadaan seperti itu, terdapat beberapa solusi.
Abaikan piksel pada bagian tepi.
Buat baris tambahan pada bagian tepi.
Ambil bagian yang tidak punya pasangan dengan bagian lain dari citra.

## Slide 10: Frekuensi
Frekuensi spasial pada citra menunjukkan seberapa sering suatu perubahan araskeabuan terjadi dari suatu posisi ke posisi berikutnya.

## Slide 11: Filter lolos-bawah
Filter lolos-bawah(low-pass filter) adalah filter yang mempunyai sifat dapat meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi.
Efek filter ini membuat perubahan aras keabuan menjadi lebih lembut. Filter ini berguna untuk menghaluskan derau atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra.

## Slide 13: Hasil

## Slide 14
function [G] = tapis(berkas, H)
F = imread(berkas);
K = konvolusi(F, H);
G = uint8(K);
figure(1); imshow(F);
figure(2); imshow(G);

## Slide 15: Hasil

## Slide 16: Filter lolos-tinggi
Filter lolos-tinggi adalah filter yang ditujukan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Hal ini biasa dipakai untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra.

## Slide 17
Filter lolos-tinggi mempunyai sifat yaitu jumlah seluruh koefisien adalah nol.Selain itu terdapat sifat sebagai berikut (Efford, 2000).
Apabila dikenakan pada area dengan perubahan aras keabuan yang lambat (frekuensi rendah),hasil berupa nol atau nilai yang sangat kecil.
Apabila dikenakan pada area yang perubahan aras keabuannya cepat (frekuensi tinggi), hasil konvolusi bernilai sangat besar.

## Slide 20: High Boost
Filter “high boost” (Efford, 2000) dapat digunakan untuk menajamkan citra melalui konvolusi. Kernel yang dapat dipakai adalah kernel filter lolos-tinggi dengan nilai di pusat diisi dengan nilai yang lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut untuk filter lolos-tinggi.

## Slide 22: Efek Emboss

## Slide 24: emboss
Rahasia pembuatan emboss terletak pada kernel konvolusi dengan sifat seperti berikut (Oliver, dkk., 1993).
Tinggi dan lebar kernel gasal.
Bobot dalam kernel bersifat tidak simetris terhadap piksel pusat.
Bobot pusat kernel bernilai nol.
Jumlah keseluruhan bobot bernilai nol.